## Slide 1
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA POR BATERIAS · BESS
Eficiência Energética
no Agro: a Revolução
do Armazenamento
Como os Sistemas de Armazenamento de Energia por Baterias (BESS) transformam a energia do campo — da viabilidade técnica à máquina de arbitragem financeira.
Eng. Lucas Silva Costa
CREA-MT 029137 · Relatório Executivo de Viabilidade de Mercado · 2026
Notes: Abertura: o tema da exposição é eficiência energética no agro; o BESS é o instrumento que a viabiliza economicamente.

## Slide 2
O Ponto de Inflexão: por que investir em BESS agora?
Maturidade Regulatória
O armazenamento deixa de ser um “limbo jurídico”. A evolução do Marco Legal (Lei nº 14.300/2022) e a revisão da ABNT NBR 17153 (prevista para fev/2026) estabelecem segurança jurídica e padronização para operação on-grid.
Engenharia de Valor
O BESS transcende a função de backup: configura-se como ativo de arbitragem, capaz de mitigar o curtailment, faturar no horário de ponta e reduzir custos de demanda — do pivô de irrigação à agroindústria.
Viabilidade Comprovada
Indicadores robustos em projetos híbridos de Geração Compartilhada — modelo com vocação natural para o agro: TIR de até 28% e payback de aproximadamente 5 anos em operações com irrigação bombeada.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
02
Notes: Três pilares da tese: regulação madura, novo papel econômico do ativo e números de viabilidade já comprovados.

## Slide 3
O Desafio Físico: intermitência, restrição de injeção e curtailment
Do desperdício à receita
A rede brasileira frequentemente não consegue escoar o pico de geração solar, e o Operador Nacional do Sistema (ONS) impõe o curtailment — o corte compulsório de geração.
O BESS absorve esse excedente do meio-dia e o converte em receita na ponta — exatamente quando irrigação, secagem e frio industrial mais pesam na conta do produtor.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
03
Notes: O gráfico mostra o descompasso: pico solar ao meio-dia versus pico de consumo no início da noite. O BESS faz a ponte temporal entre eles.

## Slide 4
O Conceito no Campo: como o Solar + BESS se conectam
1
Geração no pico solar
Ao meio-dia, a UFV produz mais do que a fazenda consome — energia que a rede muitas vezes não consegue escoar.
2
Armazenamento no BESS
A bateria absorve o excedente (anti-curtailment) e carrega barato, inclusive no horário reservado do irrigante.
3
Descarga inteligente
À noite e na ponta, o BESS aciona bombas e pivôs sem tarifa alta — e a rede vira via de créditos, não de custo.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
04
Notes: Ilustração conceitual: (1) UFV gera no pico solar; (2) BESS armazena o excedente; (3) descarga na ponta e no horário reservado aciona a irrigação bombeada, com a rede como via de créditos.

## Slide 5
Mecanismos de Geração de Valor: a engenharia por trás do medidor
Time Shifting
Deslocamento temporal de energia
OBJETIVO FINANCEIRO
Arbitragem de tarifas intradiárias.
MÉTRICA AFETADA
Tarifa de Energia — consumo em kWh.
REGRA DE OPERAÇÃO
Armazenar no vazio (baixo custo) e injetar ou consumir na ponta (alto custo).
Peak Shaving
Redução do pico de demanda
OBJETIVO FINANCEIRO
Corte cirúrgico do custo de demanda contratada.
MÉTRICA AFETADA
Tarifa de Demanda — potência em kW.
REGRA DE OPERAÇÃO
Descarregar a bateria somente quando o consumo ameaça ultrapassar a demanda contratada.
No agro: deslocar bombeamento e irrigação para o vazio (Time Shifting) e absorver os picos de motores, secadores e câmaras frias (Peak Shaving) — eficiência energética direto na margem.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
05
Notes: Dois mecanismos complementares: Time Shifting ataca a tarifa de energia (kWh); Peak Shaving ataca a tarifa de demanda (kW). No agro: irrigação no vazio e amortecimento dos picos de motores.

## Slide 6
Empilhamento de Receitas: um ativo, várias fontes de valor
Um único ativo, quatro receitas simultâneas
Créditos de GD / Geração Compartilhada
O excedente injetado vira crédito na Energisa-MT e receita de cotas para a SPE.
Anti-curtailment
O que a rede não escoa deixa de ser perda: o BESS captura o excedente solar do meio-dia.
Peak Shaving
Corte dos picos de demanda: contrato de demanda menor e fim das multas de ultrapassagem.
Arbitragem tarifária
A base do modelo: carregar no vazio (e no horário do irrigante) e usar na ponta cara.
O segredo do retorno: é o empilhamento — e não uma receita isolada — que comprime o payback para ≈ 5 anos e sustenta a TIR de até 28%.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
06
Notes: Value stacking: o mesmo BESS soma arbitragem, peak shaving, anti-curtailment e créditos de GD. Nenhuma camada sozinha fecha a conta; empilhadas, comprimem o payback para ~5 anos.

## Slide 7
Além da Receita: serviços que o BESS empilha na operação
Backup e resiliência
Substitui o gerador a diesel: irrigação, ordenha e frio seguem operando nas quedas de rede — rotina nas linhas rurais de fim de rede.
Qualidade de energia
Estabiliza tensão e frequência em redes rurais fracas, protegendo motores, bombas e inversores contra afundamentos e surtos.
Crescer sem esperar a rede
Alivia o ramal e posterga reforços de rede e aumento de demanda: novos pivôs e cargas entram sem depender de obra da distribuidora.
Ativo ESG e acesso a crédito
Energia limpa e firme: lastro para certificações, metas de descarbonização e crédito verde (Plano Safra / RenovAgro).
Cada serviço empilhado reduz risco operacional — valor que não aparece no fluxo de caixa, mas aparece na safra.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
07
Notes: Além das receitas, o BESS empilha serviços operacionais: backup (substitui diesel), qualidade de energia, postergação de reforços de rede e valor ESG com acesso a crédito verde.

## Slide 8
O Alicerce Regulatório: padronização e legalidade
Dois instrumentos sustentam a confiança do mercado — um viabiliza o negócio, o outro viabiliza a engenharia.
VIABILIDADE DE NEGÓCIOS
O Marco Legal — Lei nº 14.300/2022
Instituiu a Geração Compartilhada no âmbito da Geração Distribuída.
Permite a união de interessados via consórcio, cooperativa ou associação — arranjo natural para cooperativas e associações de produtores rurais — para compartilhar créditos de uma UFV de até 3 MW.
O BESS atua como otimizador dessa injeção, maximizando o valor de cada crédito gerado.
VIABILIDADE DE ENGENHARIA
A Norma Técnica — ABNT NBR 17153
Em processo de revisão estratégica (fev/2026), com base na IEC 61427-2.
Define requisitos rígidos de segurança e ensaio para baterias estacionárias conectadas à rede (on-grid).
Alinha o Brasil às melhores práticas globais de transição energética.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
08
Notes: A Lei 14.300/2022 dá o modelo de negócio (Geração Compartilhada); a NBR 17153 dá a segurança técnica. Juntas, removem o risco regulatório.

## Slide 9
O Fluxo de Receita: Geração Compartilhada na prática
1
Geração e armazenamento
UFV + BESS maximizam a injeção diária na rede da distribuidora (ex.: Energisa-MT).
2
Conversão em créditos
A energia injetada converte-se em créditos na proporção 1 kWh = 1 crédito (GD I).
3
A estrutura (SPE)
A SPE aluga equipamentos e cotas para a entidade organizadora (consórcio ou cooperativa).
4
Monetização
Produtores rurais e agroindústrias consorciados (Grupo B3) pagam o aluguel da cota com desconto atrativo (ex.: 27%).
5
Abatimento
Os créditos abatem a fatura dos clientes na distribuidora e o capital retorna à SPE.
Ciclo virtuoso: o abatimento na fatura remunera a SPE, que reinveste na operação — fechando o circuito financeiro da Geração Compartilhada.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
09
Notes: Percorrer as cinco etapas do modelo: geração, créditos, SPE, monetização com desconto e abatimento em fatura.

## Slide 10
Raio-X do CAPEX: onde o capital é alocado?
Estudo de caso: planta híbrida de 3,0 MW (UFV) + 1.446 kWh (BESS) · investimento total de R$ 13,9 milhões
Módulos fotovoltaicos e EPC dominam o orçamento; o sistema de baterias representa 12,59% do capital — e é ele que destrava a arbitragem.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
10
Notes: Composição do investimento de R$ 13,9 milhões. Destaque: BESS em azul (12,59%) e módulos FV em amarelo (27,5%).

## Slide 11
A Janela de Oportunidade Tributária | estudo: Mato Grosso
O tempo é a variável crítica
MT aderiu ao Convênio ICMS nº 16/2015 já em 2015: desde 2016, a energia compensada é isenta do ICMS (alíquota de 17%).
O benefício é pleno até 2028, cai 20% ao ano a partir de 2029 e termina em 2033 — posicionar a UFV + BESS agora maximiza o caixa dos melhores anos.
Bônus agro: ICMS zero em equipamentos de irrigação (Decreto nº 1.971/2026).
Fontes: CONFAZ (Convênio ICMS nº 16/2015) · SEFAZ-MT · Decreto MT nº 1.971/2026.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
11
Notes: MT: isenção de ICMS (17%) sobre energia compensada desde 2016; redução de 20% a.a. a partir de 2029 e fim em 2033. Bônus: ICMS zero em equipamentos de irrigação reduz o CAPEX do bombeamento.

## Slide 12
Dashboard de Viabilidade do Sistema Híbrido
Cenário agro otimizado: irrigação bombeada no horário reservado do irrigante + crédito do Plano Safra · tarifa B3 (Energisa-MT) · TMA 15% a.a.
28,00%
TIR — Taxa Interna de Retorno
No cenário base, 21%; as alavancas do agro elevam o retorno muito acima da renda fixa.
≈ 5 anos
Payback descontado
Recuperação do capital de R$ 13,9 milhões (cenário base, sem alavancas agro: 7 anos e 9 meses).
R$ 11,1 mi
VPL — Valor Presente Líquido
Geração de riqueza real projetada ao longo de 20 anos de operação.
MARGEM DE ARBITRAGEM
Custo (LCOE)
R$ 538,89 / MWh
O LCOE da planta híbrida é substancialmente menor que a precificação da cota — o sistema é matematicamente autossustentável.
Receita (preço de venda da cota)
R$ 794,92 / MWh
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
12
Notes: Cenário agro otimizado: TIR 28%, payback ~5 anos, VPL R$ 11,1 mi (base: 21% / 7a9m / R$ 6,37 mi). Spread de ~R$ 256/MWh entre LCOE e preço da cota sustenta o modelo; o slide seguinte detalha as alavancas.

## Slide 13
Irrigação Bombeada: as alavancas do payback de ≈ 5 anos
Horário reservado do irrigante
A Lei nº 10.438/2002 e a REN ANEEL nº 1.000/2021 garantem de 60% a 90% de desconto na tarifa entre 21h30 e 6h. O BESS concentra o bombeamento nessa janela e carrega barato para sustentar a operação na ponta.
Crédito rural do Plano Safra 2026/27
Pela primeira vez, baterias são financiáveis no crédito rural (InvestAgro, Inovagro e Prodecoop), com juros de 8% a 12,5% a.a. — abaixo da TMA de 15%, acelerando o retorno sobre o capital próprio.
Payback validado pelo mercado
Integradores e estudos de mercado já reportam payback de 5 a 6 anos em geração distribuída com baterias — e de 3 a 7 anos em solar para irrigação, com casos de pivôs no Cerrado e no MATOPIBA.
Escala do prêmio: uma fazenda com 5 a 10 pivôs gasta de R$ 200 mil a R$ 800 mil por ano em energia — exatamente a conta que o BESS ataca.
Fontes: ANEEL (Lei nº 10.438/2002 · REN nº 1.000/2021) · Plano Safra 2026/27 (MAPA) · pv magazine Brasil · Canal Solar · Click Petróleo e Gás (jul/2025).
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
13
Notes: As três alavancas que levam o payback de 7a9m para ~5 anos: desconto noturno do irrigante (60-90%), crédito subsidiado do Plano Safra 2026/27 e benchmarks de mercado (5-6 anos em GD+BESS).

## Slide 14
A Trajetória de Recuperação do Capital | break-even
Ponto de virada financeiro: no Ano 0 ocorre o desembolso total (CAPEX); com bombeamento no horário reservado do irrigante e crédito do Plano Safra, o capital retorna em cerca de 5 anos — um quarto da vida útil de 20 anos.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
14
Notes: Barras escuras: capital ainda não recuperado (anos 0 a 5). Barras azuis: VPL positivo do ano 6 em diante, encerrando em R$ 11,1 mi no cenário agro otimizado.

## Slide 15
Fronteiras de Aplicação: quem realmente se beneficia do BESS?
Alta elegibilidade
Oportunidades de ouro
Agronegócio — redução de até 30% nos custos energéticos no campo, protegendo margens em operações rurais de fim de linha, com baixa qualidade de rede.
Indústria no Mercado Livre — consumidores com demanda mínima acima de 500 kW e alta amplitude intradiária na carga: a sensibilidade tarifária maximiza a arbitragem.
Baixa elegibilidade
Barreiras técnicas
Data centers e cargas constantes — o potencial de deslocamento temporal é nulo quando a carga é flat 24/7 (equipamentos críticos e climatização). Sem picos e vales acentuados, a bateria não encontra janela operacional econômica para arbitragem.
Regra prática: quanto maior a amplitude entre pico e vale de consumo, maior o valor capturável pelo BESS.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
15
Notes: O BESS não é para todos: agronegócio e indústria com carga volátil capturam valor; cargas flat como data centers, não.

## Slide 16
Síntese: a matriz energética foi redesenhada
Elétrons
intermitentes
BESS
filtro de regulação
Yield financeiro
previsível
O armazenamento de energia deixou de ser uma “promessa futurista” de estabilidade de rede. Ao empilhar Peak Shaving, Time Shifting, anti-curtailment e Geração Compartilhada regulamentada, o BESS é hoje uma máquina de arbitragem financeira validada.
Com custos de CAPEX em declínio, LCOE competitivo (R$ 538/MWh), TIR de 21% a 28% e payback de ≈ 5 anos na irrigação bombeada, a transição para o BESS tornou-se o passo econômico mais lógico para o produtor rural, cooperativas e agroindústrias. O momento da vantagem competitiva e tributária é o presente.
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
16
Notes: Fechamento conceitual: o BESS converte intermitência em previsibilidade financeira empilhando múltiplas fontes de valor. Chamada à ação: o momento é agora.

## Slide 17
Obrigado
Eficiência energética no agronegócio — o papel estratégico do armazenamento de energia (BESS).
Engenheiro Lucas Silva Costa
CREA-MT 029137
Relatório Executivo de Viabilidade de Mercado · 2026
Eng. Lucas Silva Costa · CREA-MT 029137
17
Notes: Slide de encerramento com identificação do autor responsável.